MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

Multi-Verbinder TRANSFER

Multi-Verbinder TRANSFER zum Verbinden von Spitzenden industrieller Rohrsysteme verschiedener Materialien gleicher oder unterschiedlicher Nennweite.

Rohr 1 				DN/Werkstoff __________________

Rohr 2 				DN/Werkstoff __________________

Artikelnummer 			__________________

____ Stück ____ EP ____ GP

Fabrikat:	MÜCHER DICHTUNGEN oder gleichwertig 
50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

Druckdichtigkeit:		0.6 bar Wasser / - 0.3 bar Vakuum

Hochdruckspülfestigkeit:	120 bar

Dichtungsmaterial:		EPDM Dichtprofil nach DIN EN 681-1

Edelstahl:			V2A/1.4301, nach DIN EN 10088-2

Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C

Norm/Zulassung:		DIN EN 681-1, CE18